ПРОТИВОГАЗЫ

рис. 1. Противогаз ГП-5

Порядок и правила подбора противогазов по размеру

Таблица № 1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ТРЕБУЕМОГО  РОСТА  ШЛЕМА-МАСКИ

| Вертикальный обхват головы, см | Требуемый |
| --- | --- |
| ГП - 5 | ГП - 5 М | рост |
| до 63 | до 63 | 0 |
| 63,5-65,5 | 63,5-65,5 | 1 |
| 66-68 | 66-68 | 2 |
| 68,5-70,5 | 68,5 и более | 3 |
| 71 и более |  | 4 |

рис.2.  Измерение вертикального обхвата головы

рис.3. противогазы ГП-4 и ГП-7

Таблица № 2.

ПОДБОР МАСОК  ПРОТИВОГАЗОВ ГП-4, ГП-7 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУММЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО И ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОБХВАТА ГОЛОВЫ

| Сумма измерений, см | Рост маски | Номер упора лямок наголовника со стороны концов |
| --- | --- | --- |
|  |  | лобной | височной | щечных |
| 118,5 и менее | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 119-121 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 121,5-123,5 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 124-126 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 126,5-128,5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 129-131 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 131,5 и более | 3 | 3 | 4 | 3 |

рис.4.  Измерение вертикального и горизонтального  обхвата головы

рис.5. Респиратор Р-2

Таблица № 3.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РЕСПИРАТОРА

| Высота лица (мм) | Требуемый размер маски |
| --- | --- |
| от 99 до 109 | 1 |
| от 109- до 119 | 2 |
| более 119 | 3 |

рис.6.  Измерение высоты лица

ПРАВИЛА   ПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРОТИВОГАЗОМ

а. ВЗРОСЛЫМ

Противогаз  может быть в трех положениях  -  “ ПОХОДНОМ”,  “ НАГОТОВЕ” и  “ БОЕВОМ”.

В “Походном положении“  противогаз носиться, когда нет непосредственной угрозы нападения противника.

Чтобы привести противогаз в “Походное положение“ необходимо :

-надеть сумку с противогазом через правое плечо так, чтобы она  находилась на левом боку и клапан ее был обращен от себя;

-подогнать с помощью передвижной пряжки длину  лямки так, чтобы верхний край сумки был на уровне поясного ремня;

-сдвинуть противогаз немного назад,  чтобы при ходьбе он не мешал движению руки, при необходимости противогаз может быть закреплен на туловище с помощью тесьмы.

В “Положении “Наготове”   противогаз переводят по сигналу “ Воздушная тревога “  или по  команде   “ Противогазы готовь ! “

При этом необходимо :

-расстегнуть клапан противогазовой сумки;

-закрепить поясной тесьмой на туловище.

В  “Боевое положение“    лицевая часть надета  на лицо и голову  - противогаз переводят по сигналам   “ Радиационная опасность“,

“Химическая тревога “ или по команде “Газы“, а также  самостоятельно при обнаружении признаков заражения ОВ, РВ и БС.

Для перевода противогаза в    “Боевое“  положение необходимо :

-затаить дыхание ,закрыть глаза, снять головной убор и держать его между коленями;

-вынуть из сумки противогаз;

-взять обеими руками за утолщенные края нижней части шлем - маски так, чтобы   большие пальцы рук были снаружи;

-приложить  нижнюю часть шлем - маски под подбородок и  резким движением рук вверх и назад  натянуть  шлем - маску на голову;

-устранить перекос и складки, если они  образовались при надевании;

-сделать полный выдох, открыть глаза, возобновить дыхание.

б.  ДЕТЬМИ

Противогазы  детьми носятся  в  положениях “ПОХОДНЫМ”, “НАГОТОВЕ”  и “БОЕВОМ“.

В  походном положении   в отличие от взрослых дети носят противогазы на правом боку ( лямка сумки - через левое плечо).

В положении “Наготове“ и  “Боевом“  дети  младшего школьного возраста носят противогазы на груди.

Дети дошкольного возраста противогазы ПДФ-Д во всех трех положениях носят на груди.

Дети школьного старшего возраста надевают противогазы по тем же сигналам и командам, что взрослые, для  чего  необходимо :

-затаить дыхание, закрыть глаза, снять головной убор, зажать его коленями;

-вынуть маску из сумки;

-взять ее за  затылочные и височные тесемки крепления маски;

-слегка растянуть маску, натянуть ее  подборочную часть на подбородок, занести затыльник наголовника на голову,  расправить и отпустить тесемки;

-сделать полный выдох, открыть глаза и надеть головной убор.

На  детей младшего возраста противогазы одевают взрослые, для перевода противогаза в “Боевое” положение необходимо:

-поставить ребенка к себе спиной (маленького ребенка ставить между колен спиной к себе) так чтобы голова его  упиралась во взрослого;

-взять маску обеими руками за височные и шейные тесьмы (большие пальцы при этом должны быть внутри подбородочной части маски)  и передвигая кисти рук, надеть маску на лицо ребенка, расправить наголовник на затылке (при  необходимости подтянуть тесьмы;

-завязать гарантийные тесьмы.

Обязательно проверить вынута ли резиновая пробка из противогазной коробки. Проверка правильности сборки и герметичности противогаза для детей дошкольного и школьного возраста проводится также взрослыми.

ПРАВИЛА    ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И  ПОДГОНКИ  ПРОТИВОГАЗА

Для технической проверки противогаза используется специальная палатка или приспосабливаются различные помещения.

Помещение  должно иметь искусственное или естественное освещение, расположение дверей должно  обеспечить быстрый выход людей.

-проверка подбора лицевой части и  исправности противогаза в палатке               (помещении) с  хлорпикрином производится после получения в использовании нового противогаза или замены лицевой части;

-проверка проводится под  непосредственным   руководством командира звена  технической проверки противогазов в присутствии  врача (фельдшера) со средствами первой помощи;

-организация проверки противогазов и обеспечение мер безопасности возлагается на начальника пункта выдачи СИЗ.

Перед проверкой противогаза  в палатке  (помещении) с хлорпикрином    каждым проверяющим производится осмотр и проверка  герметичности противогаза. Затем личный  состав группами 10-20 человек  с надетыми противогазами вводятся в палатку. Перед  входом  группы в  палатку  там заранее  создается  необходимая  концентрация паров хлорпикрина с  помощью  специального  распылителя   или путем  испарения с  полотнищ для чего  необходимое количество хлорпикрина осторожно, и равномерно  наносятся на ткань, закрепленную на стойках в углах палатки.

Таблица № 4.

| Концентрация хлорпикрина мг-л | Температура воздуха в палатке | Первоначальное кол-во хлорпикрина (миллилитров) | Последующие добавки хлорпикрина перед вводом очередной группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 8,5 | +10 | 350 | 140-180 |
| 8,5 | +15 | 250 | 100-130 |

Время  пребывания группы в палатке  с хлорпикрином 2-4 минуты. Во время пребывания в палатке каждый должен  проделать  несколько раз   наклоны и повороты головы, а также 8-10 приседаний:

-личный состав, который  при проверке противогазов почувствовал раздражение  глаз из  палатки  немедленно  удаляется в  наветренную сторону, и после  уточнения и   устранения  неисправности противогаза или его замены  производят  проверку вновь.

-лицевая часть считается  подобранной, а противогаз исправным, если при проверке в  концентрации паров хлорпикрина  8,5 мг-л  раздражение глаз не ощущается.

ПОДГОТОВКА  ПРОТИВОГАЗА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Получив  противогаз, необходимо провести :

- Внешний осмотр противогаза в следующем порядке :

-проверяется целостность шлем-маски путем растягивания ее;

-проверяется целостность тесемок и пряжек наголовника;

-проверяется целостность мембранной коробки и правильность ее сборки;

-проверяется целостность стекол очков, исправность обтекателей, наличие прижимных колец и их исправность;

-проверяется исправность клапанной коробки;

-осмотреть противогазную коробку и проверить, нет ли в ней пробоин, не помята ли горловина;

-проверить соединительную трубку, нет ли на ней проколов и порывов;

-осмотреть исправность противогазовой сумки.

- Затем провести обработку противогаза, для чего:

-протереть шлем маску снаружи и внутри чистой ватой (тряпочкой), слегка смоченной водой, а  клапаны выдоха;

и соединительную трубку продуть (чтобы удалить тальк);

-шлем - маску бывшую в употреблении, в целях дезинфекции протереть 2% водным раствором формалина или спиртом.

- Провести сборку противогаза в следующим порядке:

-в левую руку взять шлем-маску или накидную гайку соединительной трубки маски, правой рукой  навинтить горловиной в патрубок клапанной коробки или в накидную гайку соединительной трубки маски;

-вынуть из отверстия противогазовой  коробки и резиновую пробку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается производить сборку противогаза до обработки.

- Проверку противогаза на герметичность в целом:

-вынуть противогаз из сумки, надеть шлем-маску, закрыть отверстие в дне коробки резиновой пробкой  или рукой и сделать, глубоки вздох. Если при этом воздух под шлем-маску не проходить, то противогаз герметичен;

-проверенный и исправный противогаз уложить в сумку, не забыв вновь вытащить резиновую пробку из противогазной коробки.

ПОРЯДОК И ПРАВИЛА  ПОДБОРА ПРОТИВОГАЗОВ ПО РАЗМЕРУ  ДЛЯ    ДЕТЕЙ

Подбор противогазов для детей осуществляется по результатам измерения высоты лица (от  точки наибольшего углубления переносья до самой нижней точки подбородка) и ширины лица (расстояние между наиболее  выступающими точками  скуловых дуг) и по таблице определяют размер маски (шлем - маски) противогаза. Сумму измерения округляют до 0, 5 см.

Таблица № 5.

ТАБЛИЦА   ПРОТИВОГАЗОВ  ДП-6,  ДП-6М,  ПДФ – 7

| Наименование измерений | Размер маски |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Высота лица | до 77 | 77-85 | 85-92 | 92-99 | 92-99 |
| Ширина лица | до 108 | 108-116 | 111-119 | 115-123 | 124-135 |

Таблица № 6.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ   ПРОТИВОГАЗОВ ПДФ - Д,  ПДФ - Ш

| Наименование измерения | Размер маски |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Высота лица | - | до 78 | 78 - 87 | 87 - 95 | 95-103 |
| Ширина лица | - | до 108 | 108-116 | 111-119 | 115-123 |
| Для ПДФ - Ш производят одно измерение, как у взрослого | до 635 | 635-655 | 655-695 | 685-705 | более 705 надо ГП-5 |

рис.7. Детский противогаз