Расчет стоимости генерального плана выполнен в соответствии со Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве. «Территориальное планирование и планировка территорий» (далее справочник), утвержденного Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года № 260.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ проект генерального плана выполняется на территорию поселения (сельсовета).

При расчете стоимости генерального плана принимается численность населения поселения (сельсовета).

Расчет стоимости генерального плана поселения (сельсовета)

Население поселения (сельсовета) до 5 тыс.чел.

Базовая Цена разработки градостроительной документации определяется по формуле:

С=(а+вХ) х К

где

С – базовая цена градостроительной документации в текущих ценах;

«а» и «в» - постоянные величины для определенного интервала натурального показателя;

Х – существующее население поселения на текущую дату;

К – коэффициент инфляции (в соответствии с письмом Минрегиона России от 15.07.2011 № 18769-АП/08 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на III квартал 2011 года» к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 – 3,31).

Расчет:

В соответствии с таблицей № 2 «Генеральные планы поселений и городских округов» «Справочника» для сельских поселений (сельсоветов) с населением до 5 тыс. человек принимаются постоянные величины: а=47,06; в=11,22.

Х – население сельского поселения (сельсовета). Численность населения Пуштулимского сельсовета Ельцовского района на 2011 год составляет 1010 человек:

С = (47,06 + 11,22 х 1,010) х 3,31 = 193,3 тыс. руб.

По таблице 8 «Справочника» принимаем повышающие коэффициенты, влияющие на предусмотренное увеличение трудоемкости разработки градостроительной документации.

к=1.2-1.6 – наличие неблагоприятных природных условий требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории;

к=1.1-1.2 – наличие опасных природно-техногенных процессов, зон возможных стихийных бедствий;

к=1.1-1.5 – наличие реконструируемых территорий (свыше 20%);

к=1.1-1.2 – наличие месторождений полезных ископаемых промышленного значения;

к=1.1-1.2 – наличие курортных и рекреационных районов, зон;

к=1.1-1.8 – сложная экологическая ситуация, ограничения исторической застройки, охраняемый ландшафт.

Коэффициенты, и их величина принимаются при наличии данных условий на территории поселения.

Для расчета были взяты минимальные коэффициенты

Суммарный коэффициент составляет – 1+(0,1+0,1)=1,2

С=193,3 х 1,2= 231,96 тыс. рублей

Сбор исходных данных 10% -  23,2 тыс. рублей

Электронная версия 30% - 69,6 рублей

Итого: 324,76 тыс.  рублей.

НДС 18% - 58,5 рублей.

Всего:  383,26 тыс. рублей.

Затраты на актуализацию топографического материала 30% от стоимости генерального плана – 114,9 тыс. рублей.

Разработка правил землепользования и застройки 20% от стоимости генерального плана – 76,65 тыс.  рублей.

ИТОГО:  574,81 тыс. рублей.